Załącznik nr 5
do Regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń
organizowanych w budynkach i na terenach UG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

W TRAKCIE ORGANIZACJI IMPREZ W DOMACH STUDENCKICH I W HOTELACH ASYSTENCKICH UG

§ 1.

Organizator imprezy z udziałem uczestników od 50 osób, każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie.

§ 2.

Wymagania ogólne dla imprez artystyczno-rozrywkowych lub sportowych:

- Należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

- Odległość od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie może przekraczać 40 m.

- Odległość od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej (obudowanej, zamkniętej drzwiami EI 30 i oddymianej) lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać 20 m.

- Należy zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych (korytarzy, klatek schodowych będących drogami ewakuacyjnymi) – nie zastawiać ich, nie składować na nich materiałów palnych itp.

- Elementy wyposażenia i wystrój wnętrz muszą być wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych (atestacja materiałów), a okładziny sufitów z materiałów niepalnych. Oświetlenie ewakuacyjne powinno być zapewnione, jeśli bawić się będzie ponad 300 osób.

- Należy zapewnić łatwy dostęp do systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej, gaśnic i innych urządzeń , znajdujących się w obiekcie.

- Należy zapewnić dostęp do gaśnic, miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu czy gazu i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, wyjść ewakuacyjnych.

- Gaśnice, urządzenia przeciwpożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz przeciwpożarowy – główny wyłącznik prądu muszą być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

- Należy zapewnić sprawność techniczną i funkcjonalną urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, m.in. poprzez bieżące dokonywanie okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych.

- W widocznych miejscach należy umieścić wykazy telefonów alarmowych oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru.

- Pracownicy obsługi i służba ochrony obiektu powinna znać zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:

- zasady organizacji i prowadzenia ewakuacji;

- sposób alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie;

- zasady użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

- Należy zapewnić przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.

- Należy zapewnić aktualne badania instalacji użytkowych m.in. elektrycznych i odgromowych.

§ 3.

W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:

- zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru;

- przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych (we wszystkich obiektach poza wyznaczonymi  pomieszczeniami do tego celu);

- utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych;

- zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych;

- sprawność urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych;

- zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych;

- przestrzeganie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń;

- stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych;

- przestrzeganie wymagań prawa lokalnego w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.

§ 4.

Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić dodatkowo poniższe wskazania:

- pokazy powinny być organizowane na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności;

- lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów, co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- wymagania dotyczące pokazu pirotechnicznego o charakterze imprezy masowej zawarte są m.in. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. Nr 42, poz. 216).

§ 5.

W przypadku konieczności ewakuacji ludzi z obiektu osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie powinny stosować się do następujących zasad:

- należy niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonych pomieszczeniach o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji;

- kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji osób;

- w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie;

- po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić czy wszystkich ewakuowano, a w razie podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt kierującemu akcją ratunkową;

- po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej, kierujący przebiegiem akcji zgłasza się do dowódcy tych jednostek w celu złożenia informacji o podjętych działaniach i przekazania kierownictwa akcją ratowniczą.

§ 6.

Zasady postępowania podczas ewakuacji:

- należy podporządkować się poleceniom osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji;

- należy kierować się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub instrukcji przekazywanych przez instalację rozgłoszeniową lub DSO jeśli jest w obiekcie;

- przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać wilgotną chusteczką (zamoczoną w wodzie) – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu w mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu;

- po opuszczeniu obiektu można wrócić do niego dopiero po uzyskaniu zgody osób kierujących ewakuacją.

- w czasie ewakuacji nie wolno używać wind.